## Slide 1
OpenTcs
WDQ通信适配器
WDQ控制器平台
科聪控制器
核心驱动插件
视觉引导插件
车载工控机
电机/液压驱动器
各型摄像头
PLC
夹包光电 压力触感器
科聪控制器插件
WMS
CAN
CAN

## Slide 2
IO
TCP
PLC
夹包光电
液压传感器
核心控制器
TCP
CAN1
CAN2
拉线编码器
科聪控制器
CAN3
CAN1
CAN2
TCP
柯蒂斯驱动器
交换机
喇叭
电池
扫码头
左前
避障激光
右前
避障激光
后
避障激光

## Slide 3
调度系统
车
载
网
络
巷道引导相机
192.168.100.102
PLC
192.168.100.104
激光头
引导激光192.168.100.201
摄像头
车道引导相机192.168.100.*
作业引导相机192.168.100.*
LAN：192.168.100.1
车载路由器
车载交换机
主控制器
WAN：192.168.124.224
科聪控制器
算法单元
192.168.100.178
网络单元
192.168.100.2
逻辑单元
192.168.100.200
组态屏
192.168.100.103
映射
2005
控制平台
192.168.100.101
Windows远程端口3389
左避障激光192.168.100.202 5002
右避障激光192.168.100.203 5003
后避障激光192.168.100.204 5004

## Slide 4
WMS
OPENTCS
WDQ-PLATFORM
KC
DRIVER
QR
PLC
WCS
FAST
库位监控
库位信息获取
库位复核
触发AGV任务
匹配物流起终点
生成AGV任务
车辆状态上报
（SLAM定位时）
轮询车辆状态
0xAF查询AGV状态
车辆状态上报（透传）
选择车辆
生成任务
下发路径（透传）
下发路径
到达请求点
切换导航方式
（CAN通信）
获取巷道导航信息
获取巷道导航信息
（平台透传）
查询巷道信息
巷道导航及仓储信息
巷道作业
退回请求点
切换导航方式
（CAN通信）
上报二维码信息
上报传感器信息
PLUGIN
PLUGIN
PLUGIN
PLUGIN
修改载货状态
恢复车辆状态上报
（SLAM定位时）

## Slide 5
OPENTCS
KC
根据车辆位置下发路径拼接（0xAE）
轮询车辆状态(0xAF)
驱动车辆运行
定时轮询
任务准备阶段
确认车辆初始位置（0x1F）
切换车辆模式为自动（通过0x03写变量NaviControl=1）
任务执行阶段
任务结束阶段
查询车辆运行状态(0x17)
OPENTCS初始化
上报载货状态（0xB0）
切换车辆模式为手动（通过0x03写变量NaviControl=0）
查询车辆运行状态（0x17）
机器人手动定位（0x14）

## Slide 6
1 车辆跑偏，丢定位，人工驾驶找回定位
2 车辆死机，重新开机，怎么找定位

## Slide 7
'wcs_base_url' => "http://192.168.*.*:2001",
'ndc_base_url' => 'http://192.168.*.*:2002',
'opentcs_url' => "http://192.168.*.*:2003", //调度服务器地址
'wms_url' => "http://192.168.*.*:2004",
agv => "http://192.168.*.*:2005"

## Slide 8
协议描述 | 方向 | 协议内容 | 
AGV状态主动上报 | AGV->OPENTCS | 请求URL | 按AF指令返回值组织
 |  | 请求参数 | { "sender" => "AGV", "receiver" => "OPENTCS", "type" => 1 , //"AGV_STATUS_RPT" "serial_num" => 2, "vehicle_name" => "50", "time" => "2025-5-25 00:00:00", //时间 "params" => { "x" => 10001, //X坐标 "y" => 10002, //Y坐标 "power" => 10, //电池电量 "point" => 1, //最终经过点 "charge_status" => 1, //充电情况：放电=0，充电=1 "error" => "电量低，请及时充电；左前方避障激光触发", //故障信息 "agv_status" => 0, //空闲 = 0，运行 = 1，暂停 = 2，初始化中= 3，无法执行任务时的状态 "agv_model" =>1, //待机 = 0，手动 = 1,半自动 = 2,自动 = 3,示教 = 4，服务 = 5,维修 = 6 "cargo_status" => 0, //载货状态：0=无货物，1=有货物 } }
 |  | 返回参数 | 
 |  | 备注 | STATUS： 0-空闲，1-充电中，2-空车运行， 3-载货运行

## Slide 9
协议描述 | 方向 | 协议内容 | 
调度下发路径 | OPENTCS->AGV | 请求URL | 
 |  | 请求参数 | { "sender" => "OPENTCS", "receiver" => "KC-CTRL", "type" => 2, //"AGV_GUIDE", "serial_num" => 2, "time" => "2025-5-25 00:00:00", //时间 "params" => { "order_id" => 1, //订单ID，对用WMS物流任务 "task_key" => 2005, //对应物流任务的分解子任务 "point_info" => [ { "point_id" => 1001, "point_angle" =>3.5, //360: 不指定角度，<360指定角度, "point_action" => 0 //0：无，1：取请求，2：放请求 }, ], "path_info" => [ { "path_id" => 2001, "fixed_angle" =>3.5, //360: 非固定角度，<360固定角度, "driver_pose" => 0 //行驶姿态：0x0 正走, 0x1 倒走 "max_speed" => 500 //最大速度, "max_angle_speed" => 200 //最大角速度 }, ] } }
 |  | 返回参数 | 
 |  | 备注 | 

## Slide 10
协议描述 | 方向 | 协议内容 | 
调度订单操作 | OPENTCS->AGV | 请求URL | 
 |  | 请求参数 | { "sender" => "OPENTCS", "receiver" => "KC-CTRL", "type" => 3, //"AGV_ACTION", "serial_num" => 2, "time" => "2025-5-25 00:00:00", //时间 "params" => { "actionParallelManner/" => 1, //执行动作并行方式 "actionType" => 1, //动作类型：1=暂停任务；2=继续执行任务；3=撤销任务； "paramData" => [ //参数内容 { //根据类型定义 }, ] } } //暂停动作 { "isStopImmediately": 1, //是否立即停止移动 } //恢复动作 { "orderId": 1, //订单ID "taskKey": 1 //子任务ID } //撤销动作 { "orderId": 1 //订单 ID "isStopImmediately": 1, //是否立即停止移动 }
 |  | 返回参数 | 
 |  | 备注 | 

## Slide 11
协议描述 | 方向 | 协议内容 | 
调度下发动作 | OPENTCS->AGV | 请求URL | 
 |  | 请求参数 | { "sender" => "OPENTCS", "receiver" => "KC-CTRL", "type" => 4, //立即动作指令类型 "serial_num" => 2, //序列号，（序列号随下发次数自增。运动指令,动作,立即动作指令都会自增当前序列号，每次调度重启后重置） "time" => "2025-5-25 00:00:00", //时间 "params" => { "action" : "PICK_UP_REQUEST" //动作：PICK_UP_REQUEST=取请求，RELEASE_REQUEST=放请求，CHARGE=充电动作，CANCEL_CHARGE=停止充电 } }
 |  | 返回参数 | 
 |  | 备注 | 

## Slide 12
事件监听
消息队列
WMS
Http-Server
根据接口分发
AGV
55200
所有和kernel通讯全部是Event事件监听
通讯适配器
实现了事件监听的接口
逻辑
Kernel
实时数据库
数据
PANEL展示
（类CWAY）
界面
ModelEditer 工具
自行编辑地图，上传地图结构数据到kernel
Http Clent
AE
AF
交管策略
充电策略
休息点策略
充电策略

## Slide 13
模块 | 位置
http服务 | opentcs-kernel-extension-http-services 项目/src/main/java/org/opentcs/kernel/extensions/servicewebapi/v1/V1RequestHandler.java
http客户端 | opentcs-common 项目 /src/main/java/org/opentcs/communication/http/HttpClient.java
交管策略 | opentcs-common 项目 /src/main/java/org/opentcs/traffic/TrafficControl.java
充电策略 | opentcs-common 项目 /src/main/java/org/opentcs/charge/ChargeStrategy.java
回休息点策略 | 暂无
通讯适配器管理策略 | opentcs-common 项目 /src/main/java/org/opentcs/manage/VehicleAdapterManage.java
地图模块 | opentcs-modeleditor 项目
kernel | opentcs-kernel 项目
面板-展示页面 | opentcs-operationsdesk 项目
通讯适配器 | opentcs-commadapter-loopback 项目 /src/main/java/org/opentcs/virtualvehicle/LoopbackCommunicationAdapter.java